M E M O R I A L    D E S C R I T I V O

| PROJETO: | Residência Unifamiliar |
| --- | --- |
| OBRA: | Construção de Residência |
| PROPRIETÁRIOS: | MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ |
| LOCAL: | PRI – 250 (Estrada da Água Quente), Zona Rural, Pirajuí SP |

ÁREA A SER CONSTRUÍDA: 50,00 m2.

DESCRIÇÃO:

1) FUNDAÇÕES: Estacas do tipo “Brocas” com 3,0 m de profundidade, diâmetro de 20 cm, com o fundo previamente apiloado com 10 cm de brita no fundo do mesmo e executado com concreto armado, pré-misturado com resistência fck=20 Mpa e armadura de 4 barras de 8 mm.

Nos locais onde o lençol freático é elevado, o solo apresenta baixa resistência nas camadas mais próximas à superfície e maior resistência nas regiões mais profundas, portanto primeiramente deverá ser executado brocas com 4,0 m de profundidade e com um bloco de 50 x 50 x 30 cm na cabeça das brocas, ainda no solo natural, deixando os arranques da armadura para o prolongamento dessas brocas até o nível da viga baldrame.

Caso o buraco seja totalmente preenchido pela água, o mesmo deverá ser drenado com a utilização de bombas para o posicionamento da armadura e concretagem.

2) PAREDES: As paredes serão de alvenaria de blocos cerâmicos com argamassa de assentamento – 1:2:8 e verga e contra-verga em tijolos maciços e aço CA-50 barra de ferro bitola ¼” (d=6,3mm), com pé direito conforme descrito no projeto, com revestimento em reboco sobre chapisco.

3) MADEIRAMENTO: Será executado com madeira de boa qualidade, usada nas dimensões comerciais e de acordo com especificações do projeto.

4) COBERTURA: Será executada em telhas cerâmicas, em sistema de 1 água e instalação de rufo / pingadeira em chapa galvanizada.

5) ESQUADRIAS: Esquadrias de ferro tipo veneziana, vitrô basculante e porta externa de ferro com vidro, sendo que as portas internas serão de madeira, nas dimensões especificadas no projeto.

6) PISO: Calçada de 1,0 m de piso cimentado liso ao redor da residência. Nas áreas internas piso cerâmico em todas as dependências, aplicados com argamassa colante e acabamento de rejunte.

7) FORRO: Na residência será utilizado laje pré-moldada sobrecarga 100kg/m2 e coberta com concreto pré-misturado de resistência fck=15MPa e aço CA-60 bitola d = 5,0 mm.

- IMPERMEBILIZAÇÃO: Nos baldrames e nos muros que forem aterrados, deverá ser executado emboço com argamassa com impermeabilizante e após a secagem, aplicar pintura impermeabilizante sobre o mesmo.

Devido a proximidade com o lençol freático, o concreto do contra piso deverá receber aditivo impermeabilizante.

No Banheiro e Cozinha, a pintura impermeabilizante deverá ser aplicada no reboco antes do azulejo até a altura mínima de 1,50 m.

- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: De acordo com as especificações do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirajuí.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: De acordo com as especificações da CPFL.

- CERCAS: Na fachada do terreno, próximo a Estrada, será construída uma nova cerca no alinhamento frontal da área, utilizando mourões de concreto e 05 fios arame farpado. O portão existente deverá ser pintado e deslocado para o novo alinhamento.

Pirajuí, 26 de fevereiro de 2021.

______________________________

Alexandre Faria Barrozo

CREA/SP 5061404417

Secretário de Obras

______________________________

Cesar Henrique da Cunha Fiala

Prefeito Municipal